Hallite

Профиль Тип Давление, bar Рабочая температура, ºС Скорость, м/с Штоковые уплотнения 16 300 -30 + 100 4.0 605 400 -45 +110 1.0 610 400 -45 +110 1.0 616 240 -45 +110 1.0 620 400 -45 +110 1.0 621 700 -45 +110 1.0 652 700 -45 +110 1.0 653 700 -45 +110 1.0 663 400 -45 +110 1.0 Универсальные уплотнения 15 300 -30 +100 0.5 18 500 -30 +100 0.5 511 350 -40 +110 0.5 512 350 -40 +110 0.5 513 350 -40 +110 0.5 601 400 -45 +110 1.0 Поршневое уплотнение двустороннего действия 50 300 -30 +100 0.5 51 700 -30 +100 0.5 52 600 -30 +100 0.8 53 500 -30 +100 0.5 54 350 -30 +100 4.0 56 500 -30 +100 0.5 58 700 -30 +100 0.5 64 400 -30 +100 0.5 65 160 -30 +100 0.5 68 500 -30 +100 0.5 77 350 -30 +100 0.5 714 500 -40 +110 2.0 714M 500 -40 +110 2.0 730 700 -40 +110 0.3 735 500 -40 +120 1.5 753 400 -30 +100 0.5 754 350 -40 +110 1.0 755 350 -40 +110 1.0 764 250 -30 +110 1.0 770 350 -40 +110 1.0 775 350 -30 +110 1.0 780 400 -30 +100 0.5 Поршневое уплотнение одностороннего действия 606 400 -45 +110 1.0 659 400 -45 +110 1.0 Поршень 720 350 -40 +110 1.0 Шевронные уплотнения 07 700 -30 +100 0.5 09 400 -30 +100 0.5 11 400 -30 +100 0.5 13 700 -30 +100 0.5 14 700 -30 +100 0.5 Грязесъемники 33 -30 +100 4.0 38 -40 +120 4.0 335 -30 +100 5.0 520 -45 +110 4.0 831 -45 +110 4.0 834 -45 +110 4.0 839 -45 +110 4.0 842 -45 +110 4.0 844 +45 +110 4.0 846 -45 +110 1.0 860 -40 +100 1.0 862 -40 +100 1.0 Направляющие 87 -50 +200 5.0 506 -40 +120 5.0 533 -40 +120 5.0